Программирование уровня подтверждения постановки и снятия с охраны автомобиля оснащённые сигнализацией Cobra 3995.

1.Снять автомобиль с охраны.

2.Открыть дверь водителя.

3. Открыть капот.

4. Включить зажигание.

5.Нажать и удерживать1 (большая кнопка с выпуклостью) кнопку  на брелке сигнализации до подтверждения миганием поворотниками.

6.Ввести пин-код (заводской 1111).

7.Для увеличения громкости звукового сигнала нажать N кол-во раз 1 кнопку на брелке сигнализации (при каждом 10 нажатии – моргают поворотники). Максимальный уровень – 30 нажатий ( от 1 до 30).

Для перехода в другое меню – выключить и включить зажигание. Система оповестит морганием поворотниками от 1 до 4 раз (в каком подразделе меню она находиться).

Для сохранения и выхода из режима программирования – выключить зажигание и закрыть капот и двери. Система включит поворотники на 3 секунды.

Проверить работу сигнализации.

04/09/2007 инж. Толстов В.В.